山东沃达纸业制品科技有限公司纸制品自动化建设项目（部分）

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2023年12月31日，山东沃达纸业制品科技有限公司在定陶区组织召开了山东沃达纸业制品科技有限公司纸制品自动化建设项目（部分）竣工环境保护验收会。验收工作组由建设单位—山东沃达纸业制品科技有限公司、监测单位—山东汇成检测科技有限公司、验收监测报告编制单位—山东沃达纸业制品科技有限公司等单位代表和3名特邀专家组成(验收工作组人员名单附后)。

验收工作组现场检查了有关环境保护设施的建设和运行情况，听取了山东沃达纸业制品科技有限公司对项目环境保护执行情况的介绍和山东尚水检测有限公司对该项目竣工环境保护验收检测的汇报，审阅并核实了相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东沃达纸业制品科技有限公司纸制品自动化建设项目（部分）位于菏泽市定陶区滨河街道办事处新工业园区吴河村北。主要建设新建一座生产车间（包括成型机、破边机、智能机械手、碎浆机、切边机、配浆池、包装机等）、一台240万大卡导热油炉以及配套的环保设施。

项目总投资6000万元，可实现年产5000t/a纸质餐具。本次扩建项目新增员工60人，实行8小时三班倒工作制，年工作时间为300天。

（二）建设过程及环保审批情况

山东沃达纸制品有限公司现有项目为《山东沃达纸制品有限公司一次性餐具项目》，于2017年7月14日取得菏泽市定陶区环境保护局批复，批复文号为定环审【2017】53号，并于2018年6月进行了自主验收。现有项目已取得排污许可证，编号为91371725MA3CKRCR3W001P，由于市场需求量增大，公司订单量增大，企业决定在厂区内拟投资6000万元进行扩建《纸制品自动化建设项目》，扩建项目不新增用地。2021年11月山东沃达纸制品科技有限公司委托山东国润环境科技有限公司编制纸制品自动化建设项目环境影响报告表，2022年3月取得菏泽市生态环境局定陶区分局关于《山东沃达纸制品有限公司纸制品自动化建设项目环境影响报告表的批复》定环审【2022】9号。

（三）投资情况

本项目投资总投资为6000万元，其中环境保护投资200万元，占总投资的3.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为山东沃达纸制品科技有限公司纸制品自动化建设项目（部分）新建一座生产车间（包括成型机、破边机、智能机械手、碎浆机、切边机、配浆池、包装机等）、一台240万大卡导热油炉以及配套的环保设施。

二、工程变动情况

根据现场核查，项目建设内容与环评内容、批复意见基本一致，项目未发生重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为成型工艺脱出废水、软水制备制备产生是浓水和生活污水，本项目成型工艺脱出的水经二级沉淀池沉淀后循环使用，软化预处理设备浓水用于车间洒水及厂区绿化，生活污水经化粪池处理后，进入管网。

（二）废气

本项目导热油炉燃烧天然气废气处理后通过15m高排气筒P1排放。油烟废气经油烟净化器处理后通过15m高排气筒P2排放。

（三）噪声

该项目主要噪声为生产使用设备运转产生的噪声，设备噪声源强为90dB（A）以下。针对该项目产噪设备的特点采取选用低噪声设备，在合理布局的基础上，对车间生产设备噪声源采取选用高效、低噪声设备，室内安装、基础减震降噪等措施。

（四）固废

本项目产生的固废主要有生活垃圾、隔油池油脂、沉淀池沉渣、残次品、边角料、废原料桶、废导热油筒、废反渗透膜等，本项目产生的生活垃圾、废反渗透膜收集后定期由环卫部门清运处理，隔油池油脂委托专业单位进行处理，沉淀池沉渣定期由环卫部门清运处理，残次品、边角料收集后外售综合利用，废原料桶厂家回收利用，废导热油委托有资质单位进行处置。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

针对项目的环境风险，企业制定了专门的环保管理制度，并对环保设施定期进行检查和维护。

2、污染物排放口规范化工程

本项目有组织废气排放口设置了规范的采样口，废气取样口设置了规范的环保标识牌。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目两天生产负荷均大于80%，满足验收监测要求。

（一）污染物达标排放情况

1.废水

本项目废水主要为成型工艺脱出废水、软水制备制备产生是浓水和生活污水，本项目成型工艺脱出的水经二级沉淀池沉淀后循环使用，软化预处理设备浓水用于车间洒水及厂区绿化，生活污水经化粪池处理后，进入管网。

2.废气

由监测结果表明，导热油炉废气排气筒P1有组织污染物颗粒物最大排放浓度为3.6mg/m3，S02排放浓度为ND，NOX排放浓度44mg/m3，颗粒物、SO2、NOX排放大浓度满足《山东省导热油炉废气大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准限值要求（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOX100mg/m3）。

油烟排气筒P2油烟最大排放浓度为0.715mg/m3，油烟排放浓度满足食堂油烟标准执行《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/ 597-2006)中型标准。项目厂界无组织VOCs排放最大浓度为1.19mg/m3满足山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2限值。

3.厂界噪声治理设施

厂界4个噪声监测点，昼夜间噪声值范围为43.4dB(A)～58.8dB(A)检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

4.固体废物治理设施

固废都得到了有效处置，处置率100%。

（二）环保设施去除率

1.废水治理设施

本项目主要产生成型脱水废水经二级沉淀池沉淀后全部回用生产，热压定型工序水蒸汽经冷凝器收集后全部回用于生产，不外排；软化水设各排水用于车间酒水及厂区绿化；生活污水经化类池预处理后进入管网。

2.废气治理设施

从监测结果可以看出，污染物排放浓度及速率均满足相关标准要求。

3.厂界噪声治理设施

从监测结果可以看出，噪声排放浓度满足相关标准要求。

4.固体废物治理设施

固废都得到了有效处置，处置率 100%。

五、验收结论

该项目在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设和采取了污染防治设施和环境保护措施，各项污染物达标排放，按照验收组意见整改完成后，同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、核实设备数量；

2、规范排气筒，除尘设施；

3、规范监测平台

4、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开。

5、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

七、验收人员信息

验收组人员信息见验收组成员名单表

验收工作组

二〇二三年十二月三十一日