中国石化销售股份有限公司

山东菏泽石油分公司成武六一七加油站新建项目

竣工环境保护验收意见

2024年02月03日，中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司组织了中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司成武六一七加油站新建项目竣工环境保护验收会。会议成立验收组，由建设单位、验收监测报告编制单位--中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司、监测单位--山东天衡检测科技有限公司的代表及2名特邀专家共同组成。

验收组听取了建设单位关于本项目基本情况以及验收监测报告内容的介绍，结合现场勘查，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批等要求，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司成武六一七加油站新建项目。

建设单位：中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司。

建设地点：山东省菏泽市成武县伯乐集镇康楼村。

建设性质：新建

建设内容：项目实际总投资1451万元，其中环保投资15万元，建设生产年周转汽油1600t，柴油1000t，建设内容为罐区、加油区、站房、危废暂存间等

（二）建设过程及环保审批情况

本项目《中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司成武六一七加油站新建项目环境影响报告表》由菏泽泰诺环境科技有限公司编制，并于2021年11月03日取得菏泽市生态环境局成武县分局对该项目的审批意见《《关于中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司成武六一七加油站新建项目环境影响报告表的批复》（成行环审【2021】38号）。2023年12月，该项目按环评意见及环评批复整改完成，所有环保设施正式投入使用，目前，该工程已按要求建成，具备了验收监测的条件。

（三）投资情况

项目实际总投资1451万元，环保投资15万元，占总投资的1%。

（四）验收范围

本次验收范围为《中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司成武六一七加油站新建项目》建设内容及配套的环保设施，主要包括储罐区、加油区以及配套的环保设备等。

二、工程变动情况

1、与环评报告和批复比对，生产设备的安装数量不超过环评数量。

经对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）的规定，验收组认为以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目产生的有机废气经油气处理装置（三次油气回收处理系统）采用冷凝+吸附工艺处理后由4m高的排气口排放。未被收集的废气无组织排放。

（二）废水

项目无生产用水，生活污水进入化粪池预处理后，由环保部门定期清运，地面冲洗废水经隔油池预处理后，循环使用不外排。另外，项目厂区化粪池、厂区污水处理站均进行了防渗漏处理，防止生活污水渗入地下而影响到本区域地下水环境。

（三）噪声

本项目噪声主要来自加油机噪声以及停靠加油站车辆噪声，本项目对出入站区内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使站区内的交通噪声降到最低；项目采用低噪声潜油泵，布设于地下，经减振基础、地面隔声等措施处理，确保项目厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾，清罐废渣，隔油池废油和污泥，含油抹布手套以及含油吸油毡。

（五）其他环境保护设施

（1）通过现场勘查，卫生防护距离（50 m）范围内没有民房、医院、学校等敏感目标，满足卫生防护距离的要求。

（2）建设单位已建立专职的环境卫生和环境管理机构，负责监督控制各类污染物的排放及环境的管理。

（3）建设单位已完成排污许可登记，并取得登记回执，登记编号为91371700MABYHY409Q001X。

四、环境保护设施调试效果

监测时间为2024年01月02日~01月03日、2024年01月29日~01月30日。监测期间，项目各生产设施开启运行，本次验收范围为《中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司成武六一七加油站新建项目》建设内容及配套的环保设施，主要包括储罐区、加油区以及配套的环保设备等。

（一）污染物达标排放情况

1、监测期间的生产工况

监测期间加工厂生产负荷达到设计生产负荷的90%以上，工况稳定且环保设施运行正常，满足验收应在工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的75%以上的情况下进行的要求，监测数据具有代表性。

2、废水

验收监测期间，项目无生产用水，生活污水进入化粪池预处理后，由环保部门定期清运，地面冲洗废水经隔油池预处理后，循环使用不外排。另外，项目厂区化粪池、厂区污水处理站均进行了防渗漏处理，防止生活污水渗入地下而影响到本区域地下水环境。

3、废气

验收监测期间，验收监测期间，废气有组织污染物VOCs最大排放浓度为5.51g/m3。满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关规定。5min后的剩余压力值油气回收处理系统剩余最小压力值为464Pa，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的表2限值要求。油气回收处理系统液阻压力通入氮气流量18L/min、28L/min、38L/min时最大压力分别为11Pa、15Pa、52Pa满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表1限值要求。油气回收处理系统气液比值在1.03-1.06之间满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中5.3各种加油油气回收处理系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内的要求。

项目厂界无组织VOCs排放浓度满足山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/ 2801.7—2019)表2厂界监控点浓度限值(VOCs≤2.0mg/m3)以及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值要求(VOCs≤4.0mg/m3)。

4、厂界噪声

根据现场监测期间监测结果：厂界4个噪声监测点昼间噪声值范围为52.2～59.3dB(A)，夜间噪声值范围为41.1～46.4dB(A)检测结果达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准限值要求。

5、固体废物

本项目产生的固废主要有职工生活垃圾，清罐废渣，隔油池废油和污泥，含油抹布手套以及含油吸油毡。生活垃圾由环卫部门统一收集处理；清罐废渣、含油吸油毡以及隔油池废油和污泥暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置；含油废手套、废抹布属于危险废物豁免清单，与职工生活垃圾一同由环卫部门定期清运。

(二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

本项目产生的生活污水经化粪池预处理后由环保部门定期清运；地面清洗废水经经隔油池预处理后循环使用，不外排。另外，项目厂区化粪池进行了防渗漏处理，防止生活污水渗入地下而影响到本区域地下水环境。污水处理措施有效可行、经济实用。

2、废气治理设施

本项目产生废气包括卸油、加油、储罐呼吸产生的VOCs由三级油气回收系统处理后通过4米高排气筒排放。从监测结果可以看出，污染物排放浓度满足相关标准要求。

3、厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

4、固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响

项目的建设对环境的影响可接受，未造成环境质量恶化。

六、验收结论

本项目环境保护手续基本齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了环境保护设施，其变动不构成重大变动，主要污染物达标排放，满足总量要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求

1、规范危废间管理，做好危废的收集、暂存和转运工作。

2、认真落实环境管理及监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

3、加强各类环保设施的运行管理及设备的维护，确保污染物妥善处理和长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查。

验收组签字页附后

中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司

2024年02月03日